智慧黑板采购项目需求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 98寸智慧黑板 | 黑板采用平面结构设计，采用UHD液晶屏体：A规屏，显示尺寸98英寸,物理分辨率：3840×2160，结构采用三段式结构方式，两侧黑板支持磁性材质教具吸附功能，整体尺寸不低于4500*1200整块黑板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写，双侧侧板板面硬度≧5H，采用金属材质纳米镀膜，支持磁性材质教具吸附功能，且双侧黑板板面无任何按键； 2.交互黑板屏体色彩覆盖率≧NTSC 90%，最高灰阶 256 灰阶； 3.交互黑板采用阳极氧化工艺，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度＜4mm，雾度≤8%； 4.交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级，高于石墨1-9H硬度。 5.在Windows及Android双系统下均支持不少于20点触控及同时书写，最小识别直径≤2mm，书写延迟速度≤40ms； 6.屏幕采用全贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透，视差更小，笔尖与液晶屏距离为0mm，光影偏差为0mm； 7.为便于用户操作交互黑板，具备6个以上前置物理按键，至少3个按键均可实现两种及以上常用功能； 8.为方便用户售后维修，前置接口面板及按键面板具备隐藏式前拆式结构 9.为方便用户外接拓展设备，交互黑板标配VGA输入接口≥1路 10.为方便教师使用，前置面板需具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口，1路标准非转接HDMI接口与≥1路USB Type-C全功能接口，为避免用户误操作交互黑板前置接口均须具有中文标识； 11.前置全功能Type-C接口具备音频、视频、数据、触控等功能，外接设备与交互黑板连接时，外接设备可调用交互设备麦克风、音响、摄像头等功能 12.前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G双频 Wifi及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性 13.无需打开智能黑板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆 14.2.1声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置15W中高音音箱，后置1个 20W低音音箱，谐振频率低于300Hz； 15.采用物理减滤蓝光设计，无需其他操作即可实现防蓝光，且设备具备智能护眼组合功能。 16.交互黑板整机须具备前置物理电脑还原按键，针孔式设计防止误操作，并具有中文丝印标识便于识别，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； 17.交互黑板具有物理开机防蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换； 18.智能节电，在无操作或无信号输入15分钟时,出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入30分钟时, 自动关机 19.交互黑板可在通电关机状态下通过交互黑板进行扩音,及提供网络无线热点，供教师设备连接使用； 20.整机前置有图标标识的无线网络与蓝牙模块，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射。Wi-Fi 和 AP 热点均支持频2.4GHz/5GHz ，满足 IEEE802.11a\b\g\n\ac标准，Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m； 21.智能交互黑板具备多键合一功能:电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、轻按按键实现节能息屏与唤醒，息屏模式下可达到95%的节能效果。 22.内置无线传屏接收端，Android和Windows系统下无需外部接收组件，无线传屏发射器与交互设备匹配后可实现无线传屏功能，可将外部电脑设备的视频、音频、触控、信号无线传至交互设备上，支持双向传输 23.交互黑板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，方便用户后续自主升级维护或对接第三方智慧教室类插拔电脑产品。 |
| 2 | 教学辅助系统 | 1.内置安卓教学辅助系统，采用四核CPU， ROM不小于8G, RAM不小于2G, 安卓系统版本不低于11.0； 2.通过多指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程； 3.智能交互黑板具备教学快捷键，支持自定义打开白板软件、展台、截图等功能，并可单侧或双侧同时显示； 4.为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作 ； 5.智能交互黑板在悬浮菜单、Android白板、windows白板、演示助手等工具下所有书写笔可实现相互联动；在任意系统下批注状态下，均可实现统一手势擦除，能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 |
| 3 | 售后服务 | 1.有专门团队维护，备用更换零部件两套，小故障1小时内解决，大故障48小时内解决； 2.每年定期安排维护团队对黑板进行维保，检查硬件状况，升级软件系统； 3.至少提供三年免费维护服务且不少于产品质保证书年限； 4.安排专业人员到党校对教师进行培训，使教师能够熟练操作设备。 |